## Slide 1: Мікроклімат готелю

## Slide 2: Мікроклімат готелю – це різновид місцевого клімату, штучно створений в умовах готельного будинку.
Його найважливішими характеристиками є:
температурний режим;
освітлення;
інсоляція;
склад і рух повітря;
вологість;
звукоізоляція.

## Slide 3: Температура повітря залежить від пори року і є різною для різних приміщень.
Так, в опалювальний сезон оптимальною температурою повітря у житлових номерах є +18-22°С, влітку вона може бути вищою – до +25°C. В адміністративно-господарських приміщеннях нормальною вважається температура +18°, у санвузлах житлових номерів – +25°, у санвузлах загального користування – +16°.

## Slide 4: Підтримувати нормальну температуру у приміщеннях готелю допомагає система опалення, в гарячу пору року – кондиціювання повітря.
Нині у готелях діють системи центрального опалення – водяного або парового, і все частіше використовується система панельно-променевого опалення як найбільш гігієнічного. При панельно-променевому опаленні нагрівальний елемент розташовується у товщі панелей стін, підлоги або стелі кімнати.
До опалювальних систем пред’являються наступні гігієнічні вимоги: вони повинні забезпечувати рівномірну температуру у приміщенні, не повинні бути джерелом забруднення повітря (наприклад, окисами вуглецю чи сірчаними газами, що утворюються при пригоранні органічного пилу на опалювальних приборах) і бути легко доступними для очищення.

## Slide 5: Правильне й раціональне освітлення приміщення покращує зорову функцію очей людини, підвищує її життєвий тонус.
Гарне природне освітлення приміщень великою мірою залежить від чистоти вікон. Чисте віконне скло утримує 10-15% світла, забруднене – вже 15-50%, замерзле – до 80%. Тому так важливо регулярно мити віконне скло, очищувати його від пилу, бруду, льоду та снігу, не заставляти світлових отворів тощо.

## Slide 6
Головними гігієнічними вимогами до штучного освітлення є його достатня інтенсивність, рівномірність та відсутність різких тіней. Недостатня освітленість викликає втому центральної нервової системи, порушує нормальну функцію очей та може спричинити хвороби.
Інтенсивність освітлення вимірюється в люксах. У житлових приміщеннях норми освітлення повинні становити 200 лк при люмінесцентних лампах і 100 лк – при лампах розжарювання.
Для штучного освітлення приміщень використовують світильники різних типів. Так, світильники прямого світла, що спрямовують не менше 90% потоку світла вниз, краще використовувати для загального освітлення житлових і громадських приміщень. Світильники віддзеркаленого світла, що спрямовують його вгору, де воно розсіюється стелею та стінами, створюють сприятливий для ока потік світла. Також можуть застосовуватися світильники розсіяного світла (шар матового скла), що створюють рівномірне освітлення. У житлових номерах, крім загального освітлення зі стелі, слід застосовувати також місцеве освітлення – підвісні плафони, настінні бра, підлогові торшери, настільні лампи. Світильну арматуру необхідно періодично очищувати.

## Slide 7: Приміщення готелю повинні добре освітлюватися сонячними променями
Інсоляція приміщень (опромінювання сонцем) справляє корисну фізіологічну дію на організм людини та згубно діє на хвороботворні мікроби, що можуть бути у повітрі.

## Slide 8: Повітряний режим у приміщеннях готелю визначають склад та рух повітря.
Кожна доросла людина протягом доби вдихає 15-30 куб. м повітря, чистота якого має велике значення для її здоров’я.
Між тим повітря постійно забруднюється двоокисом вуглецю (вуглекислий газ), що виділяє людина при диханні, газоподібними продуктами, що утворюються при розкладі органічних речовин (поту, виділень сальних залоз, розкладу залишків їжі), тютюновим димом тощо. Їх велика концентрація в повітрі кімнати негативно впливає на самопочуття людини: дихання втрачає глибину, зменшується надходження кисню у кров, з’являється головний біль, слабкість, утомлюваність. Якщо повітря забруднюється шкідливими газами, то вони переходять з легень у кров та справляють загальну хвороботворну дію на організм.

## Slide 9
Великий вміст у повітрі пилу також утруднює дихання, подразнює дихальні шляхи. Найчастіше пил накопичується на підлозі, меблях, предметах обстановки (особливо на м’якому інвентарі) та надходить у повітря при ходінні, неправильному сухому прибиранні, перестиланні ліжка, чищенні м’якого інвентарю.
Разом із пилом до повітря потрапляють мікроорганізми, у тому числі – патогенні (хвороботворні). Так, наприклад, стрептококк, дифтерійна паличка, туберкульозні бактерії та деякі інші зберігають свою життєдіяльність у пилу десятки днів (особливо в місцях, що не опромінюються сонцем). Через повітря закритих приміщень передається багато хвороб, зокрема, туберкульоз, сезонні респіраторні захворювання, скарлатина, повітряна віспа та ін. Бактеріальне забруднення повітря прямо пропорційне його запиленості.

## Slide 10: Важливим санітарним заходом у боротьбі з забрудненням повітря є провітрювання приміщень.
Вентиляція може бути природною – на основі різниці температур всередині приміщення та за його межами. Її можна підсилити відкриванням кватирок і фрамуг. Правильне і часте провітрювання приміщень зменшує кількість мікроорганізмів і пилу в повітрі у 3-5 разів. Штучна вентиляція в готелі може бути роздільною – приточною чи витяжною у залежності від виду приміщень, де її встановлено, або комбінованою – приточно-витяжною.

## Slide 11: Нині у готелях все частіше застосовуються кондиціонери, які забезпечують необхідні гігієнічні якості повітря, комфортні для людини. У кондиціонерах відбувається необхідна обробка повітря, що подається у приміщення (очищення, підігрів або охолодження, зволоження), і його встановлена якість автоматично підтримується необхідний час.
Швидкість руху повітря вимірюється у м/сек. У житловому приміщенні вона мусить бути не більше 0,3 м/сек.

## Slide 12: Шкідливі для здоров’я людини також підвищена вологість або надмірна сухість повітря у житловому приміщенні. Організм людини дуже чутливо реагує на коливання вологості повітря. Оптимальна вологість готельних приміщень мусить бути в межах 40-60%.
У сучасних готелях підтримувати нормальний склад, температуру та вологість повітря допомагає комплексна система “клімат-контроль”.

## Slide 13: Рівень шуму в номерах готелю повинен бути не вище:
З 7 до 23 години – 40 – 55 дб
Допустимий максимум по нормах для житлових приміщень вдень з 7 до 23 годин - 60 дб.
З 23 до 7 години – 30 – 35 дб
Допустимий максимум по нормах для житлових приміщень вночі з 23 до 7 годин - 45 дб.

## Slide 14: Зі шкали шумів (у децибелах):
30 – Тихо, шепіт, тікання настінного годинника. (СНіП 23-03-2003 «Захист від шуму»).
35 – Досить чутно, приглушена розмова.
40 – 45 – Досить чутно, звична розмова. 50 – 55 – Добре чутна розмова.
60 – Шумно.
За санітарними нормами в готелях: верхня норма 45 (вночі), 60 (вдень).

## Slide 15: ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ В ГОТЕЛЯХ:
Звукоізоляція між номерами (шумоізоляція стін и перегородок, звукоізоляція стелі й підлоги);
Звукоізоляція вуличного шуму (установка й модернізація віконних блоків і фасаду будинку);
Звуко- і віброізоляція інженерного обладнання: зниження шуму від систем вентиляції і приміщень (віброізоляція холодильных машин, віброзахист резервных дизель-генераторів і т.п.);
Шумоізоляція між номерами і прилеглими суспільними приміщеннями (концертні и конференцзали, підприємства харчування, розважальні комплекси);
Акустичне середовище концертних залів при готелях, акустичений комфорт конференц-залів, фойє, коридорів і вестибюлів.